Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника відділу освіти Вінницької РДА

від 03.05.2018 року  № 84-аг

План організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства закладів загальної середньої освіти Вінницького району до роботи в опалювальний період 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні заходи |  |  |
| 1. | Визначити обсяги споживання енергоносіїв в осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років навчальних закладів, забезпечити контроль за їх споживанням | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 15 вересня |
| 2. | Забезпечити своєчасне укладання договорів на: - постачання природного газу, твердого палива, електроенергії; - закупівлю паливно-мастильних матеріалів необхідних для стабільної роботи в осінньо-зимовому періоді; - обслуговування КВП і А, прочищення та перевірку димових та вентиляційних каналів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер | До 15 жовтня |
| 3. | Організувати підготовку, перепідготовку, спеціальне навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію котлів, електробладнання, газового господарства | Керівники закладів освіти, головний бухгалтер, інженер | До 10 жовтня |
| 4. | Створити комісію та здійснити перевірку готовності навчальних закладів до опалювального сезону 2018-2019 років | Начальник відділу освіти, начальник групи ЦГО | До 1жовтня |
| 5. | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2018-2019 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області | Начальник групи ЦГО, керівники закладів освіти, комісія | До 15 жовтня |
| 6 | Проведення протиаварійних тренувань персоналу котелень | Керівники закладів освіти | До 15 жовтня |
| 7 | Призначити відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок та мереж, газове та електро-господарство | Керівники закладів освіти | До 15 жовтня |
|  | Підготовка котелень, теплових мереж |  |  |
| 1 | Провести метрологічну повірку лічильників, комерційних вузлів обліку, датчиків тиску та темперпатури газу: Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей смт., Стрижавська», Сосонська СЗШ I- III ст., Степанівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Вінницько Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 2 | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів, датчиків тиску, тощо) котелень. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 3 | Ревізія і ремон т запірної арматури, живильних насосів, регулювання КВП і А, пальників газових котлів | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 4 | Провести зовнішній та внутрішній огляди котлів та гідравлічні випробування котлів та тепло систем навчальних закладів. | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 5 | Чистка поверхонь нагріву котлів та грязьовиків, газоходів. Промивка котлів та теплових систем. | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 6 | Ревізія і ремонт обмурівок котлів | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 7 | Перевірка справності та регулювання запобіжних клапанів котлів навчальних закладів. | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 8 | Проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів котелень з оформленням відповідних актів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 9 | Капітальний ремонт димової труби Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 10 | Поточний ремонт (заміна) димососа котла ARS 500 (Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст.) | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 11 | Технічне переоснащення опалювального пункту (заміна котла Богдан-50) Медвеже Вушківської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 12 | Поточний ремонт котлів КСГ-100 Медвеже Вушківської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 13 | Експертне технічне опосвідчення водогрійних котлів Іванівської СЗШ І-ІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 20 травня |
| 14 | Первинні технічні огляди котлів Лаврівської СЗШ І-ІІ ст., Лисогірської СЗШ І ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 20 травня |
| 15 | Поточний ремонт (заміна) обладнання котлів Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст.: - автоматики котлів «РОСС-96» 1 шт; - газових запальників та трубок подачі газу 4 шт. - регулятора температури -1 шт. - датчика задимленості -1 шт. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 16 | Заміна солі та запуск ХВО (Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницько Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Сосонська СЗШ І-ІІІ ст., Гавришівської СЗШ І-ІІІ ст., «НВЗ: ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт.Стрижавка», Якушинецька СЗШ І-ІІІ ст.-гімназія ) | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 17 | Поточний ремонт газових котлів Колві 192 ДН Вінницько-Хутірського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (Заміна теплообмінників, датчиків) | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 18 | Провести планові поточні ремонти грубок (чистка газоходів, димоходів, заміна колосників) | Керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 19 | Виготовлення ПКД та реконструкція димової труби та системи опалення Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 20 | Ремонт теплотраси НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей смт. Стрижавська» | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти, інженер | До 31 вересня |
| 21 | Утеплення димохода газової котельні Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 вересня |
| 22 | Заміна кранів засувок (11 шт) котельні та водогону Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 вересня |
| 23 | Заміна (ремонт) теплообмінника системи нагріву води Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 20 вересня |
| 24 | Ремонт (налагодження) пульта управління твердопаливним котлом Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 20 вересня |
|  | Підготовка будівель, приміщень, електрообладнання та мереж |  |  |
| 1 | Провести планові поточні ремонти приміщень навчальних закладів. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 1 вересня |
| 2 | Ремонт приміщень котелень (опалювальних пунктів) | Керівники закладів освіти | До 31 вересня |
| 3 | Поточний ремонт водонапірної башти Гавришівської СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 1 вересня |
| 4 | Перевірка та технічне обслуговування електроустановок, електрообладнання, контурів заземлення, систем блискавко захисту. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти, інженер | До 31 вересня |
| 5 | Перезарядка, технічне обслуговування вогнегасників | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники навчальних закладів | До 20 серпня |
| 6 | Укомплектувати електроустановки перевіреними засобами захисту (діалектричні рукавиці-2 пари, вказівники напруги до 1000 В-2 шт., вказівники напруги понад 1000 В-2 шт., електровимірювальні кліщі- 1 шт., штанга оперативна-1 шт., інструмент з ізольованими ручками, переносне заземлення- по 4 шт., переносні плакати і знаки безпеки, захисні загородження (щити)-2 шт., захисні окуляри-2 шт.) | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 серпня |
| 7 | Провести профілактичне випробовування та вимірювання параметрів електрообладнання понад 1000 В Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 серпня |
| 8 | Провести обслуговування та захистити від корозії заземлюючі провідники в ЗТП Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 9 | На двері ЗТП, камер силового трансформатора ВРЩ будівлі школи Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. нанести написи та попереджевальні знаки відповідного зразка | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 10 | ЗТП та камер силового трансформатора Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. обладнати електричним освітленням | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 11 | Отвори камер силового трансформатора Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. закрити сітками жалюзі | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 12 | Розробити однолінійні схеми РУ-10 кВт та РУ-0,4 кВт ЗТП та ВРЩ будівлі школи Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 13 | Кабельні канали РУ-0,4 кВт ЗТП Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. закрити негорючими плитами | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 14 | КЛ-0,4 кВт, що відходять від РЩ-0,4 кВт РУ-0,4 кВт ЗТП Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. закріпити та захистити від механічних пошкоджень та деформації. | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 15 | Провести поточний ремонт будівельної частини ЗТП Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 16 | Поновити (переглянути) креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з привязками до будівель та споруд, схеми електропостачання | Керівники закладів освіти | До 20 серпня |
| 17 | Робочі місця забезпечити інструкціями з експлуатації електроустановок, журналами та документацією згідно вимог пп 3.2, 3.3, 3.12, 5.5 розділу ІV та п 2.2 розділу VІІ ПТЕЕС | Керівники закладів освіти | До 20 серпня |
| 18 | Поновити технічний ЗТП №352 Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Керівник о закладу освіти | До 20 серпня |
| 19 | Розробити графік технічного обслуговування та ремонту електрообладнання на 2018 рік | Керівники закладів освіти, інженер Групи ЦГО | До 20 серпня |
| 20 | Провести заземлення та закорочення КЛ-0,4 в ЩС-0,4 кВ їдальні, яка виведена з експлуатації Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст. | Керівник закладу освіти | До 20 серпня |
| 21 | Виготовлення ПКД на ремонт дахового покриття, відмощення будівлі котельні Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівник закладу освіти | До 1 вересня |
| 22 | Технічне обслуговування (перезарядка) вогнегасників | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 серпня |
| 23 | Ремонт даху газової котельні Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 вересня |
| 24 | Заміна 200 м. п.водогонних труб діаметром 70 мм Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. | Начальник групи ЦГО, головний бухгалтер, керівники закладів освіти | До 20 вересня |

| Начальник групи централізованого господарського обслуговування | О.В. ТИМЧУК |
| --- | --- |

Вик. Усов В.А.

УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 03 травня 2018 р. | м. Вінниця | № 84-аг |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018/2019 років

На виконання наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» та з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до роботи в новому 2018/2019 навчальному році та в осінньо-зимовому періоді,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства закладів загальної середньої освіти Вінницького району до роботи в опалювальний період 2018-2019 років, додаток 1.

2. Начальнику групи централізованого господарського обслуговування (Тимчук О.В.), головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії (Кривому А.П.), керівникам закладів загальної середньої освіти району:

2.1. Вжити своєчасно заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти до роботи в новому 2018-2019 навчальному році та осінньо-зимовому періоді з урахуванням таких питань: ефективне використання матеріально- технічної бази, подальше впровадження енергозберігаючих заходів, проведення обстежень технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнування та забезпечення виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71.

2.2. Забезпечити своєчасне завершення реконструкції (капітального ремонту) систем опалення, котелень закладів загальної середньої освіти.

2.3. Забезпечити суворий контроль за економічним споживанням паливно - енергетичних ресурсів.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти звітність про стан підготовки закладів загальної та середньої освіти до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років подавати в термін до 10 та 20 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2018.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

| Начальник відділу освіти | С.М.ТОМУСЯК |
| --- | --- |

Вик. Усов В.А.

З наказом відділу освіти від ________ 2018 року № ______ ознайомлені:

| Тимчук Олег Валентинович |  |
| --- | --- |
| Кривий Андрій Павлович |  |
| Ануфрієва Наталя Миколаївна |  |
| Пащенко Галина Михайлівна |  |
| Шевченко Анатолій Анатолійович |  |
| Бахнівська Олена Петрівна |  |
| Базалицький Анатолій Юрійович |  |
| Ткачук Наталя Олексіївна |  |
| Розпутня Леонід Миколайович |  |
| Кривешко Юлія Степанівна |  |
| Гавура Оксана Анатоліївна |  |
| Стасюк Наталя Олексіївна |  |
| Савченко Микола Григорович |  |
| Творун Сергій Костянтинович |  |
| Стець Михайло Михайлович |  |
| П’ятак Микола Романович |  |
| Кугай Людмила Іванівна |  |
| Павлюк Віталій Вікторович |  |
| Комарчук Галина Михайлівна |  |
| Щербань Олена Василівна |  |
| Громова Світлана Володимирівна |  |
| Довгань Володимир Васильович |  |
| Волковський Михайло Анатолійович |  |
| Кравець Богдан Іванович |  |
| Очеретна Ольга Василівна |  |
| Сухорукова Оксана Анатоліївна |  |
| Студілко Олег Вікторович |  |
| Гуменчук Світлана Василівна |  |
| Черниш Тетяна Михайлівна |  |
| Шалімова Наталя Василівна |  |
| Максімова Марія Сергіївна |  |
| Слободянюк Оксана Вікторівна |  |
| Наборщикова Ірина Дмитрівна |  |
| Гончарук Сергій Васильович |  |